## Slide 1
het68
Open acoustic sensing on RP2350
6× ICS-43434 · PIO I2S · TinyUSB UAC2 · on-device DOA · FOSS
LinuxDays 2026 · technical deep-dive

## Slide 2
Agenda
Co dnes rozebereme
01
PIO I2S na RP2350
proč hardware timing, ne bit-bang
02
TinyUSB UAC2 + upstream
co jsme poslali zpět do ekosystému
03
ICS-43434 EOL → 1.8 V
hardwarový přechod a rizika
04
DOA timing @ 400 mm
proč hrana krychle a co z toho plyne
05
PSRAM edge compute
co běží na zařízení vs. v cloudu
het68 · LinuxDays 2026 · FOSS acoustic sensing
2/8

## Slide 3
01 · PIO I2S na RP2350
Deterministický audio RX bez bit-bangu
Proč PIO
▸ I2S potřebuje přesné bit/word clocky — CPU jitter = glitche
▸ PIO = malý programovatelný state machine vedle CPU
▸ 3× stereo páry → 6 kanálů současně
▸ DMA tahá sample do RAM bez polling smyčky
▸ CPU zůstává na DOA / classify / USB
Pipeline
MIC
ICS-43434 → SCK / WS / SD
PIO
I2S RX state machine
DMA
sample → RAM ring
USB
TinyUSB UAC2 frame
DSP
DOA + classify (side)
het68 · LinuxDays 2026 · FOSS acoustic sensing
3/8

## Slide 4
02 · TinyUSB UAC2 + upstream
Zařízení jako standardní USB mikrofon — a co jsme vrátili komunitě
Na zařízení
▸ UAC2 class-compliant
▸ 6ch @ 48 kHz
▸ Plug & play na Linuxu
▸ Žádný proprietární driver
▸ Stejný stream pro host i DSP
Upstream hodnota
▸ Bugy / edge case UAC2
▸ Multi-channel capture path
▸ Pico SDK / TinyUSB integrace
▸ Reprodukovatelný FOSS stack
▸ Jiní staví na stejných základech
Proč to říct
▸ Nejen produkt demo
▸ Přínos do ekosystému
▸ Transparentní delty
▸ LinuxDays = FOSS story
het68 · LinuxDays 2026 · FOSS acoustic sensing
4/8

## Slide 5
03 · ICS-43434 EOL → 1.8 V
Hardwarový přechod, ne jen výměna součástky
⚠ ICS-43434 je EOL · přechod na 1.8 V dig. mikrofon mění celý napájecí a I/O příběh
Dnes
▸ 3.3 V rail, známá akustika, ověřený DOA stack
Cíl
▸ 1.8 V dig. mic, nový BOM + level shifting / rail design
Rizika
▸ I/O levels, noise, layout, IP67 vent, akustická kalibrace
Práce
▸ nový breakout → měření → přenos DOA kalibrace
het68 · LinuxDays 2026 · FOSS acoustic sensing
5/8

## Slide 6
04 · DOA timing @ 400 mm
Proč hrana krychle a co z toho plyne pro rozlišení
Baseline (hrana) → max Δt ≈ a / c · c ≈ 343 m/s
Větší a → větší časový rozdíl → jemnější úhlové rozlišení (do limitu aliasingu / SNR)
300 mm
Δt ≈ 875 µs
~1.37° raw
kompaktnější
400 mm
Δt ≈ 1166 µs
~1.02° raw
sweet spot vs. doprava
500 mm
Δt ≈ 1458 µs
~0.82° raw
lepší DOA, horší pack
het68 · LinuxDays 2026 · FOSS acoustic sensing
6/8

## Slide 7
05 · PSRAM edge compute
Co běží na zařízení — a co záměrně ne
Na edge (RP2350 + PSRAM)
▸ Ring buffery / delší audio history
▸ DOA + klasifikace (heuristiky)
▸ Entity store / track memory
▸ DET log + NVR JSON export
▸ CLI + UART gallery I/O
▸ Nízká latence, offline capable
Ne / zatím ne
▸ Velké NN inference (heavy ML)
▸ Dlouhodobý cloud training loop
▸ Plná video NVR pipeline
▸ Beacon RX / ranging (TX-only dnes)
▸ PSRAM ≠ nekonečná RAM — budget!
het68 · LinuxDays 2026 · FOSS acoustic sensing
7/8

## Slide 8
PIO machine — high level
Co to je a proč to v het68 používáme
PIO = malý programovatelný I/O procesor vedle CPU. Běží vlastní krátký program a přesně ovládá piny v čase — ideální pro protokoly jako I2S.
CPU
Aplikace, DOA, USB stack
nesmí bit-bangovat audio clock
PIO
I2S timing & serializace
deterministické, cyklus přesné
DMA
přenos sample → RAM
bez pollingu, nízká zátěž CPU
het68 · LinuxDays 2026 · FOSS acoustic sensing
8/9

## Slide 9
PIO machine — tok v het68
Od mikrofonu po USB / DSP — bez kódu
1
Mikrofony
3× stereo I2S 6 kanálů
→
2
PIO RX
zachytí bity podle clocků
→
3
DMA
ukládá sample do bufferu
→
4
Spotřebitelé
USB UAC2 + DOA / classify
Takeaway: PIO drží audio timing. DMA drží propustnost. CPU dělá smysluplnou práci (USB + DOA) — ne hodinové bity.
het68 · LinuxDays 2026 · FOSS acoustic sensing
9/9