## Slide 1
het68 · díl 2 · rok poté
Jak slyšet dron dříve,
než ho uvidíte
Šest MEMS mikrofonů. RP2350 počítá směr. Nody se slyší chirpem.
50 minut · z toho 5 minut živě
github.com/fedurca/het68
Notes: Přivítat nové i ty, kdo byli loni. Jedna věta: loni karta ještě nehrála, letos ukazuje směr a domluví se se sousedem. Neopakovat celý první díl.

## Slide 2
het68
CO DNES
díl 2 · 50 minut
2 / 21
Čtyři zastávky, jeden prototyp
01
Karta
Šest kanálů, které Linux bere jako obyčejný mikrofon.
02
Směr
Azimut a elevace se počítají přímo na Pico 2.
03
Chirp
Sousední uzel, společný čas a hrubá vzdálenost.
04
Vy
Jak se do vývoje zapojit. Cursor, sonda, sériová řádka.
Notes: 0–4 min včetně úvodu. Říct, že demo je pevných 5 minut na konci, ne „když zbyde čas“. Nováčkům stačí tahle mapa.

## Slide 3
het68
LONI → LETOS
díl 2 · 50 minut
3 / 21
Co se za rok stalo
LONI
LETOS
6kanálová zvukovka
Linux ji bere. Žádný vlastní ovladač.
HOTOVO
Tři nody a triangulace
Chirp běží. Trojúhelník je otevřená práce.
OTEVŘENO
Telemetrie k anotaci
Remote ID a časované detekce.
ROZBĚHNUTO
Detekce přímo na MCU
Směr v reálném čase na Pico 2.
HOTOVO
Indukční napájení
Letos ne. Není to tahle přednáška.
NE
Notes: Tohle je emocionální háček pro ty, kdo byli loni. Loni slide říkal, že se zvukovka v systému ještě nechová jako zvukovka. Dnes ano. Triangulaci nepřehánět: ranging ano, průsečík tří uzlů ještě ne. Indukci zmínit jednou a jít dál.

## Slide 4
het68
TEZE
díl 2 · 50 minut
4 / 21
Jedna věta, kterou si odnést
Směr se počítá
na mikrokontroleru.
bez Linuxu
ve výpočtu směru
bez Raspberry Pi
jako druhého počítače
bez FPGA
jako akcelerátoru
Notes: 4–8 min spolu s dalším slidem. Zdůraznit: Pico 2 je zároveň mikrofon i kompas. Host je laboratoř, ne mozek lokalizace.

## Slide 5
het68
JEDEN STREAM
díl 2 · 50 minut
5 / 21
Tytéž vzorky, troje dveře
core1
Směr
Azimut, elevace a jistota. Senzor funguje i bez počítače.
USB
Laboratoř
48 kHz, 24 bitů, šest kanálů. Audacity, arecord, učení.
prohlížeč
Firmware
UF2 na desku bez toolchainu. První den je z toho zvukovka.
Notes: Nováček: první den Audacity. Směr a síť už jsou na desce. Web je cesta firmware na čip, ne obchodní model. SaaS a licence vynechat.

## Slide 6
het68
POLE
díl 2 · 50 minut
6 / 21
Co leží na stole
Pico 2
RP2350, dvě jádra, FPU. Proto produkce na Pico 2.
Šest ICS-43434
MEMS, digitální I2S. SEL na zemi, jen levý slot.
Jedny hodiny
WS a SCK společné pro všechny. Šest datových linek.
3,3 V
Grove shield. Pět voltů mikrofon zničí.
Notes: 8–13 min pole. Nepřednášet barvy Grove kabelů. Jednou ukázat desku, jestli je v sále.

## Slide 7
het68
GEOMETRIE
díl 2 · 50 minut
7 / 21
Kostka stojící na špičce
Mikrofon ve středu každé stěny. Tři kolmé osy skrz střed. Azimut i výška, žádná slepá osa.
+35°
horní trojice, azimuty po 120°
−35°
spodní trojice, posun o 60°
384 mm
hrana. Loni držák měl 512 mm.
OKTAEDR
m1
m3 + m2
m4 + m6
m5
0° je mikrofon 1 sever, osa +X
Notes: Proč na špičce: tři kolmé základny, dobře podmíněný 3D odhad. 0° ukázat rukou na modelu, ať demo sedí. Změna 512 → 384 je kvůli korelačnímu oknu, ne kvůli módě.

## Slide 8
het68
JEDNO ČÍSLO
díl 2 · 50 minut
8 / 21
Jeden vzorek je 7,15 mm
Při 48 kHz a 343 m/s. Posun mikrofonu o tloušťku tužky je celý vzorek chyby směru.
7,15 mm
dráha na jeden vzorek
384 mm
sweet-spot hrany
~1°
hrubé rozlišení na té hraně
Větší kostka je přesnější a zároveň měkčí, větrnější a dřív se potká s aliasingem. Počítání na čipu není ten limit.
Notes: Nepřednášet tabulku 128 až 1024. Jedna věta o trade-offu stačí. Rám: otevřený hliník, molitan, guma. Plné stěny stíní a odrážejí.

## Slide 9
het68
SNÍMÁNÍ
díl 2 · 50 minut
9 / 21
Hodiny drží PIO, data tahá DMA
1
Hodiny
Jedna PIO mašina kreslí WS a SCK pro všech šest.
2
Bity
Šest přijímačů běží ve stejném taktu. Žádné čekání na hranu.
3
Paměť
DMA skládá vzorky. CPU na tom nevisí.
4
Dveře
USB rámec ven. Stejný proud do výpočtu směru.
Notes: 13–19 min snímaní. Insight: wait na GPIO u SCK prohrával se synchronizátorem pinu, proto RX program hodiny zrcadlí cyklus po cyklu. Říct lidsky: bity se berou naslepo ve správný tik, ne ‚až uvidím hranu‘.

## Slide 10
het68
USB
díl 2 · 50 minut
10 / 21
Proč zrovna šest kanálů
Full-Speed
RP2350 má USB 1.1, 12 Mbit/s. Není to High-Speed.
864 B / ms
48 vzorků × 6 kanálů × 3 bajty. Strop izochronního paketu je 1023 B.
24 bitů
Host vidí S24_3LE, 48 kHz. Produkt: Pico 6ch Microphone 48k/24.
DŮKAZ
arecord -D hw:X,0
-c 6 -r 48000
-f S24_3LE
capture.wav
Standardní ovladač. Žádný dongle.
Notes: Šest není designový rozmar, je to strop sběrnice po režii. Jedna jizva 60 s: TinyUSB na RP2350 samo nestačilo, Linux jinak kartu pustil a zase zavřel. Opravy šly zpět upstream. To je věta pro přispěvatele.

## Slide 11
het68
DVĚ JÁDRA
díl 2 · 50 minut
11 / 21
Jedno jádro nesmí zmeškat USB
core0
Zvuk a dům
USB a I2S
sériové příkazy
barometr a čas
příjem chirpu
core1
Směr
kruhová fronta
okno 256 vzorků
report asi 5× za s
žádné alokace za běhu
Notes: 19–26 min DOA. Fronta je kruh 2048×6 int16. Flash se zapisuje, jen když USB zrovna nehraje. To je kontrakt, ne detail pro sál — patří do poznámky, když se zeptají.

## Slide 12
het68
SMĚR
díl 2 · 50 minut
12 / 21
Kdo to slyšel dřív
01
Pásmo
Dron je spojitý šum zhruba 800 Hz až 6 kHz. Vítr je níž a umí směrový odhad zkazit.
02
Zpoždění
Křížová korelace proti nejsilnějšímu mikrofonu. Zlomky vzorku dopočítá parabola.
03
Šipka
Tři čísla z geometrie kostky. Váhy podle jistoty. Vyjde azimut a elevace.
04
Druhý zdroj
První směr se odečte a hledá se další. Najednou umí dva drony, ne dav.
Notes: Lidsky, ne MUSIC. Rychlost zvuku není kouzelná 343: barometr dává teplotu a tlak, vlhkost se zadá. Bez něj 343. Dron je širokopásmový, proto drží jeden korelační vrchol. Úzký tón na velké kostce by lhal.

## Slide 13
het68
CO Z TOHO LEZE
díl 2 · 50 minut
13 / 21
Směr je produkt. Třída je odhad.
az el
vodorovně a výška, ve stupních
conf
jak moc si korelace věří
dron / vítr
heuristika v pásmech, ne natrénovaný model
~200 ms
lokalizace, ne sledování každého vzorku
Notes: Čestná věta, ať vás DSP nechytí: druh ptáka nebo auta je skóre. Směr je to, co obhajujete. Těžší učení patří na počítač, který si stáhne WAV. Časované DET až po TIME SYNC.

## Slide 14
het68
SÍŤ
díl 2 · 50 minut
14 / 21
Jeden uzel umí prst, ne metr
Loňský plán byly tři nody a triangulace. Směr z jedné kostky neříká, jak daleko zdroj je.
Stejné uši
Piezo na desce krátce tikne. Šestice mikrofonů to slyší. Žádné rádio navíc.
Až osm sousedů
Každý má své číslo 0 až 7 a vlastní kód v úvodní značce.
Dvě čísla navíc
Společný čas a hrubá vzdálenost. Z tří vzdáleností jednou vznikne bod v prostoru.
Notes: 26–33 min chirp. Nesklouznout do PHY. Říct, že triangulace je důvod, proč chirp existuje, a že průsečík ještě není hotový produkt.

## Slide 15
het68
CHIRP
díl 2 · 50 minut
15 / 21
Tiknutí, ne sedmivteřinové hvízdání
dřív
~7 s
dlouhý tón na 4 kHz, nepříjemný a pomalý
teď
~70 ms
značka a přeskakující tóny mezi 3 a 5,4 kHz
1 tik ≈ 9 cm
Rozlišení vzdálenosti na jeden čip. Na triangulaci začátek, ne geodézie. Pořád to je slyšet.
Notes: v1.3 byla asi 7 s DSSS, v1.4 je 279 čipů × 250 µs = 70 ms. Čip 250 µs je asi 8,6 cm při 343 m/s. Říct 9 cm. Nepředstírat ticho ani centimetrovou přesnost. Dosah venku je otevřené měření.

## Slide 16
het68
TESTOVACÍ ROZHRANÍ
díl 2 · 50 minut
16 / 21
Laboratoř je sériová řádka
115200 baud. Debug Probe, nebo USB sériový port desky.
PŘÍKAZY
LINK ID 1
číslo uzlu, a tedy jeho kód
LINK BEACON
pošli jedno tiknutí teď
LINK
soused, vzdálenost, posun hodin
TIME INFO
čas z počítače, z RID, nebo akusticky
CO MÁ PŘIJÍT
LINK node=1
NODE id=0
dist_m=1.4
offset_us=…
synced=1
Dva Pico na stole. Jedno pípnutí, jeden řádek.
Notes: Tohle je testovací rozhraní. Žádné zvláštní GUI není potřeba: HELP, LINK, LINK BEACON. Když má web sériovou konzoli, jsou to tytéž příkazy. BEACON se na UART sám nevypisuje, tabulku ukáže až LINK. V demu to říct, ať lidé nečekají spam.

## Slide 17
het68
JAK SE TO STAVÍ
díl 2 · 50 minut
17 / 21
Cursor navrhuje. Sonda rozhoduje.
1
Pravidla
AGENTS.md. V audio cestě žádné alokace a žádné čekání v přerušení.
2
Úprava
Agent v Cursoru. Krátká změna, kterou jde přečíst.
3
Překlad
./build.sh. Když se to nepřeloží, není to hotové.
4
Pravda
Debug Probe nahraje ELF. UART řekne, jestli to žije.
Notes: 33–39 min. Neříct ‚AI napsala firmware‘. Říct: model bez pravidel by do rutiny vložil alokaci nebo sleep v callbacku. Sonda je rozhodčí, protože USB zvukovka a ladění se na jedné sběrnici perou — od toho je fixdebugger.sh. Pravda je sériový log, ne diff.

## Slide 18
het68
PŘIDEJTE SE
díl 2 · 50 minut
18 / 21
První večer nemusí být USB řadič
Bez kompilátoru
Stáhnout UF2 z releasu, nahrát, otevřít sérii, napsat HELP.
Dva uzly
LINK ID, jedno tiknutí, zapsat dist_m. Práh a dosah jsou otevřené.
Nahrávka
arecord šesti kanálů. Skript, model, cokoliv nad WAV.
Se sondou
Clone, AGENTS.md, ./build.sh, Debug Probe. Malý pull request.
Notes: GPLv3, pět desek v releasech, tag 1.5.1. Pozvat konkrétně: dokumentace pole, práh chirpu, kreslení dvou bodů z LINK, učení na WAV. Ne ‚někdo by mohl‘. ‚Tohle je volné a potřebujeme to.‘

## Slide 19
het68
KAM DÁL
díl 2 · 50 minut
19 / 21
Tři otevřené dveře
01
Trojúhelník
Tři vzdálenosti a tři směry. Z chirpu udělat bod, ne jen souseda.
02
Učení na hostu
WAV z karty, model na počítači, zpátky na čip jen to, co se vejde do 200 ms.
03
Prst pro kameru
Čas, třída a azimut jako JSON. Kamera se má kam otočit.
Notes: 39–43 min. Remote ID jen jako věta: na deskách s Bluetooth umíme srovnat akustický azimut s GPS dronu. Není to hlavní talk. Anti-drone systém neslibovat. Je to levný prst.

## Slide 20
het68
ŽIVĚ
díl 2 · 50 minut
20 / 21
Pět minut. Stejný scénář i jako video.
0:00
Karta
V systému je Pico 6ch Microphone 48k/24.
0:40
Směr
Zvuk ve třech azimutech. Na sérii az a el.
2:20
Chirp
Druhý uzel. LINK BEACON. Řádek dist_m a offset_us.
4:20
HELP
Na plátně příkazy. Tohle si může zkusit každý.
Notes: Když USB umře, stačí UART a směr. Když umře i UART, pusť video bez omluvy delší než věta. Chirp je křehčí: měj 90s záznam tiknutí. Živě neflashovat. 0° je mikrofon 1.

## Slide 21
het68
Zvukovka. Kompas.
Uzel, který se slyší
se sousedem.
První krok je HELP na 115200.
github.com/fedurca/het68
release 1.5.1 · GPLv3 · Debug Probe, až budete překládat
Notes: 48–50 min. Zastavit. Nechat odkaz na plátně. Otázky až po čase, pokud je konference tak staví. Poděkovat lidem, kteří chtějí měřit dosah chirpu.